# DOCUMENTO PLANOS

MÁRGENES: UNE 1026, UNE 1027 e ISO 5457

| FORMATOS | TAMAÑO (mm) | MÁRGENES (mm) |
| --- | --- | --- |
| A4 | 210 x 297 | 10 |
| A3 | 297 x 420 | 10 |
| A2 | 420 x 594 | 10 |
| A1 | 594 x 841 | 10 |

PLEGADO: FORMATO REDUCIDO AL  A4  DENTRO DE FUNDA PORTAPLANOS FORMATO A4

Este formato puede prolongarse por encima de los 420 mm y doblarse en acordeón en el caso de perfiles longitudinales.

ORIGINALES: SI SE PRESENTAN LOS ORIGINALES SE ENTREGARAN EN FORMATO DIGITAL DXF Y/O EN SOPORTE POLIESTER O VEGETAL EN ROLLO, NUNCA PLEGADOS.

CAJETÍN: Normas UNE 1035 e ISO 7200

GROSORES DE PLUMILLA: Datos en mm

| TIPO DE LÍNEA | 1º GRUPO | 2º GRUPO | 3º GRUPO | 4º GRUPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gruesa | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| Media | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| Finas | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |

ESCALAS: Norma UNE 1023 e ISO 5455

| NATURAL | 1:1 |
| --- | --- |
| AMPLIACIÓN | 2:1, 5:1, 10:1, 20:1 y 50:1 |
| REDUCCIÓN | 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1: 10000, 1:25000 y 1:50000 |